## Slide 1
🌐 KENGAYTIRILGAN SHAKLI
2-MAVZU:
KOMPYUTER TARMOQLARI
ASOSLARI
Tarmoq turlari • Topologiyalar • Qurilmalar • IP/MAC • DNS • TCP/UDP • Xavfsizlik & Amaliyot
📌 Kurs: Axborot Texnologiyalari va Tarmoqlar | 🎯 Maqsad: Nazariy & Amaliy ko'nikmalar

## Slide 2
KIRISH
Dars Rejasi (Mavzu Mundarijasi)
01
Kompyuter Tarmog'i nima?
Tarmoq tushunchasi va turlari (PAN, LAN, MAN, WAN)
02
Tarmoq Topologiyalari
Shina, Halqa, Yulduz, Daraxtsimon tuzilmalar
03
Asosiy Tarmoq Qurilmalari
Switch, Router, Modem, Access Point vazifalari
04
IP va MAC Manzillar
Jismoniy va mantiqiy identifikatorlar (IPv4 vs IPv6)
05
DNS Tizimi & Protokollar
DNS ishlashi, TCP va UDP o'rtasidagi farqlar
06
Xavfsizlik & Mantiqiy IQ
Firewall, VPN, DHCP va interaktiv jumboqlar
07
Amaliy Topshiriq (CMD)
ipconfig, ping, nslookup, tracert, netstat

## Slide 3
ASOSIY TUSHUNCHA
1. Kompyuter Tarmog'i Nima?
💡 TA'RIF
Kompyuter tarmog‘i — o‘zaro ma’lumot va resurslar (fayllar, internet, printer) almashish uchun ulangan kompyuterlar va qurilmalar tizimidir.
📁 Resurslar Almashinuvi
Fayllar, dasturlar, ma'lumotlar bazalarini birgalikda foydalanish.
🖨 Uskunalarni Bo'lishish
Bitta printerni, skanerni yoki serverni butun jamoa ishlatishi.
⚡ Tezkor Aloqa
Xabarlar, e-mail, video muloqot va onlayn hamkorlik tizimlari.

## Slide 4
KLASSIFIKATSIYA
Tarmoq Turlari (Hajmiga Ko'ra)
PAN
Personal Area Network
Qamrovi: 1 - 10 metr
Shaxsiy tarmoq. Bir kishi atrofidagi qurilmalar.
📌 Masalan: Bluetooth orqali telefon va naushnik/aqlli soat ulanishi.
LAN
Local Area Network
Qamrovi: 1 bino / xona
Mahalliy tarmoq. Bitta bino yoki xona ichidagi tarmoq.
📌 Masalan: Maktab sinfxonasi, uy yoki ofis tarmog‘i.
MAN
Metropolitan Area Network
Qamrovi: Shahar / Tuman
Shahar miqyosidagi tarmoq.
📌 Masalan: Shahar banklari filiallari yoki kuzatuv kameralar tarmog‘i.
WAN
Wide Area Network
Qamrovi: Global / Butun dunyo
Global tarmoq. Butun dunyoni bog‘laydi.
📌 Eng katta WAN tarmog‘i — bu butun dunyoni qamrab olgan Internet!

## Slide 5
ARXITEKTURA
2. Tarmoq Topologiyalari (Ulanish Shakllari)
🚌 Shina (Bus) Topologiyasi
Barcha kompyuterlar bitta umumiy magistral kabelga ketma-ket ulanadi.
Kabel uzilsa butun tarmoq to'xtaydi. Kichik tarmoqlarda ishlatilgan.
⭕ Halqa (Ring) Topologiyasi
Kompyuterlar zanjir kabi bir-biriga ketma-ket ulanib, yopiq halqa hosil qiladi.
Ma'lumot faqat bir yo'nalishda aylanadi. Bitta nuqta uzilsa halqa uziladi.
⭐ Yulduz (Star) Topologiyasi
Barcha kompyuterlar markaziy Switch (yoki Router) qurilmasiga ulanadi.
Bitta kabel uzilsa boshqalariga ta'sir qilmaydi. Zamonaviy tarmoqlar standarti.
🌳 Daraxtsimon (Tree) Topologiyasi
Bir nechta yulduzli tarmoqlarning ierarxik ravishda bir-biriga ulanishi.
Yirik korxonalar va ko'p qavatli binolar uchun ideal boshqaruv tuzilmasi.

## Slide 6
USKUNALAR
3. Asosiy Tarmoq Qurilmalari (Hardware)
Switch (Kommutator)
Rol: LAN ichki ulovchisi
Mahalliy tarmoq (LAN) ichidagi kompyuterlarni kabel orqali bog'laydi. Ma'lumotni faqat kerakli qurilmaga MAC manzil bo'yicha aniq yetkazadi.
L2 daraja / MAC bilan ishlaydi
Router (Yo'naltirgich)
Rol: Tarmoqlarni bog'lovchi
Turli xil tarmoqlarni (masalan, uydagi LAN tarmog'ini global Internet WAN tarmog'iga) bir-biriga bog'laydi va eng maqbul yo'nalishni (marshrutni) tanlaydi.
L3 daraja / IP bilan ishlaydi
Modem
Rol: Signal o'zgartiruvchi
Provayderdan kelayotgan analog yoki optik signalni kompyuter tushunadigan raqamli signalga (va aksincha) aylantirib beradi.
Modulator / Demodulator
Access Point (AP)
Rol: Simsiz kirish nuqtasi
Kabel orqali kelgan internetni Wi-Fi signali orqali havo orqali tarqatadi, simsiz telefon va noutbuklarni tarmoqqa ulaydi.
Wi-Fi qamrovi

## Slide 7
IDENTIFIKATSIYA
4. IP Manzil va MAC Manzil (Kompyuter "Pasporti")
🔑 MAC MANZIL (Jismoniy manzil)
• Qurilmaning tarmoq kartasiga (NIC) zavodda berilgan o‘zgarmas unikal kod.
• Dunyoda bitta qurilmada faqat bitta unikal MAC bo'ladi.
• O'lchami: 48-bit (12 ta o'n oltilik raqam).
MISOL:
00:1A:2B:3C:4D:5E
📌 Tarmoq ichida (Switch) kompyuterni aniq topish uchun ishlatiladi.
🌐 IP MANZIL (Mantiqiy manzil)
• Tarmoqdagi joylashuviga qarab beriladigan va o‘zgarishi mumkin bo‘lgan manzil.
• Routerlar paketni butun dunyo bo'ylab yo'naltirishda IP manzilga qarab ishlaydi.
IPv4: 192.168.1.15 (4 ta son, 32-bit)
Taxminan 4.3 milliard manzil (hozir tugab bormoqda)
IPv6: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
(Yangi avlod, 128-bit, cheksiz miqdordagi manzillar)

## Slide 8
NOMLAR TIZIMI
5. DNS Tizimi (Internetning "Telefon Daftari")
❓ Nega DNS kerak?
Kompyuterlar bir-biri bilan faqat IP manzillar orqali muloqot qiladi (masalan, 142.250.185.206). Biroq insonlar uchun murakkab raqamlarni eslab qolish qiyin!
DNS (Domain Name System) — sayt nomini (google.com) kompyuter tushunadigan IP-manzilga aylantirib beruvchi xizmatdir.
1-QADAM
Foydalanuvchi
Brauzerga yozadi:
google.com
2-QADAM
DNS Server
Telefon daftardan qidiradi:
google.com = ?
3-QADAM
IP Qaytariladi
IP Manzil topildi:
142.250.185.206
4-QADAM
Veb Server
Brauzer serverga ulanadi va sayt ochiladi!

## Slide 9
TRANSPORT DARAJASI
6. TCP va UDP Protokollari (Ma’lumot Qanday Uzatiladi?)
Ma’lumotlar tarmoq bo‘ylab kichik bo'laklar — PAKETLAR ko‘rinishida uzatiladi:
🛡 TCP (Transmission Control Protocol)
KONSEPSIYA: ISHONCHLI USUL (Reliable)
• Har bir paket yetib borganini tasdiq (ACK) orqali tekshiradi.
• Agar yo'lda birorta paket yo‘qolsa, uni qaytadan yuboradi.
• Paketlar qabul qiluvchi tomonda to'g'ri ketma-ketlikda yig'iladi.
• Biroz sekinroq, lekin 100% aniqlik kafolatlangan.
Qayerda ishlatiladi:
✅ Web-saytlar (HTTP/HTTPS)
✅ Fayl yuklab olish (FTP)
✅ Elektron pochta (SMTP, IMAP)
(Har bir harf va bit muhim bo'lgan joyda)
⚡ UDP (User Datagram Protocol)
KONSEPSIYA: TEZKOR USUL (Speed First)
• Paket yetib borganini tekshirmaydi, tasdiq kutmaydi.
• Paket yo'qolsa, uni qayta yuborib o'tirmaydi, keyingisiga o'tadi.
• Ulanish o'rnatishga vaqt sarflamaydi — maksimal tezlik!
• Yo'qotishlar bo'lishi mumkin, lekin kechikish (ping) minimal.
Qayerda ishlatiladi:
✅ Onlayn o‘yinlar (CS, Dota, PUBG)
✅ Video muloqot (Zoom, Telegram qo'ng'iroq)
✅ Jonli efirlar (Live Stream)
(Sekundning ulushlari muhim bo'lgan joyda)

## Slide 10
XAVFSIZLIK & BOSHQARUV
7. Tarmoq Xavfsizligi va Muhim Xizmatlar
🧱
Firewall (Brandmauer)
Himoya Devori
Tarmoqqa kirayotgan va chiqayotgan trafikni qat'iy qoidalar asosida doimiy nazorat qiladi. Ruxsatsiz ulanishlar, xakerlik hujumlari va virusli paketlarni filtrlab, bloklaydi.
🔒
VPN (Virtual Private Network)
Shaxsiy Shifrlangan Tunnel
Ommaviy yoki himoyalanmagan tarmoqda ma'lumotlarni shifrlaydi. Haqiqiy IP manzilni yashirib, foydalanuvchi ma'lumotlarining xavfsiz va maxfiy uzatilishini ta'minlaydi.
⚙️
DHCP (Dynamic Host Config)
Avtomatik Manzil Tarqatuvchi
Tarmoqqa yangi ulangan har bir qurilmaga (noutbuk, telefon, planshet) avtomatik ravishda erkin IP manzil, tarmoq niqobi (Subnet mask) va shlyuz manzilini taqsimlovchi protokol.

## Slide 11
INTERAKTIV SAVOL-JAVOB
🧠 Doska Uchun IQ / Mantiqiy Jumboqlar
❓ 1-Mantiqiy Savol: Paketlar Yo'qolishi
Vaziyat: Kompyuter 100 MB faylni tarmoq orqali yubormoqchi. Tarmoq uni 1 MB dan qilib 100 ta paketga bo‘lib yuboradi. Yo‘lda 45-paket yo‘qolib qoldi. Nima sodir bo‘ladi?
💡 TO'G'RI JAVOB:
🔴 Agar UDP bo‘lsa: Yo‘qolgan paketga umuman e’tibor bermaydi, davom etadi. Natijada fayl yoki rasm buzilib ochiladi.
🟢 Agar TCP bo‘lsa: Yo‘qolgan 45-paketni darhol sezadi, qabul qiluvchi uni qaytadan so‘rab oladi va faylni 100% butun holatda yig‘ib beradi.
❓ 2-Mantiqiy Savol: DNS va IP Manzil
Vaziyat: Internet o'chmagan, lekin brauzerga "google.com" deb yozsangiz sayt ochilmayapti. Biroq "142.250.185.206" deb yozsangiz sayt darhol ochilyapti. Muammo qayerda?
💡 TO'G'RI JAVOB:
🔍 Muammo: Kompyuterda DNS server sozlamasi buzilgan yoki provayderning DNS serveri ishlamayapti.
🌐 Tushuntirish: Kompyuter tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan, biroq nomlarni IP ga tarjima qilib beruvchi "telefon daftari" (DNS) javob bermayapti. Yechim: 8.8.8.8 (Google DNS) yoki 1.1.1.1 o'rnatish.

## Slide 12
AMALIY MASHG'ULOT
💡 Amaliy Topshiriq (Terminal / CMD orqali)
Klaviaturada Win + R tugmalarini bosing, "cmd" deb yozing va Enter bosing:
> ipconfig /all
Kompyuterning IP, MAC va DNS manzillarini to'liq ko‘rish.
> ping google.com
Google serveri bilan aloqani va javob tezligini (ms) tekshirish.
> nslookup google.com
Sayt domeniga tegishli IP manzilni aniqlash (DNS qanday ishlayotganini ko'rish).
> tracert google.com
Paket kompyuteringizdan Google serverigacha qaysi routerlar orqali o‘tayotganini kuzatish.
> netstat -an
Hozirda kompyuterga ulangan barcha tarmoq ulanishlari va portlarni ko'rish.

## Slide 13
YAKUN
Xulosa va Q&A (Savol-Javob)
✅ Kompyuter tarmoqlari ma'lumot va resurslarni birgalikda ishlatish uchun zarur.
✅ Tarmoqlar miqyosiga qarab PAN, LAN, MAN va WAN turlariga bo'linadi.
✅ Switch LAN ichida MAC manzil bilan, Router esa global tarmoqda IP manzil bilan ishlaydi.
✅ DNS inson tushunadigan nomlarni raqamli IP manzillarga o'girib beradi.
✅ TCP ishonchlilik va aniqlik kafolati, UDP esa maksimal tezlik vositasi.
✅ Tarmoq xavfsizligida Firewall va VPN eng asosiy himoya qalqonlaridir.
💬 E'tiboringiz uchun rahmat! Savollaringiz bormi?